5口百兆交换机

使

用

说

明

百兆5口10/100Mbps高性能网络交换机，每个端口均支持自适应功能，

为宽带局域网提供一个经济、实用、高性价比共享器。采用低功耗、无风

扇设计，为连接到局域网上的每一个终端用户提供性能稳定、高吞吐量、

全线速的数据传输网络；每个端口采用存储转发模式，可以有效隔离广播

风暴、减少误包和错包，避免网络拥塞和网络冲突， LED面板可以诊断各

个端口和整个系统的运行状态，支持IPv4 IGMP v1/v2/v3 和 IPv6 ML

Dv1/v2 侦测。

◆ 所有端口支持 IEEE 802.3x 半双工流量控制和全双工回压模式

◆ 支持8K MAC地址

◆ 无阻塞交换架构,全线速转发和最大吞吐量过滤数据包

◆ 所有端口支持半/全双工模式自适应；
◆ 支持MAC地址学习，自动调整传输方式和传输速率；
◆ LED 指示电源,link and activity，提供简单的工作状态提示及故障排除；

| 产品信息 | 描述 |
| --- | --- |
| 电源信息 | 供电方式 | 外置电源适配器 |
|  | 电压范围 | DC5V1A |
| 网络信息 | 网络端口 | 5个 10/100M RJ45端口 |
|  | 级联 | 所有端口均可作UP-LINK口 |
|  | 传输介质 | 5类及以上非屏蔽双绞线 |
|  | 网络标准 | IEEE802.3,IEEE802.3u,IEEE802.3ab,IEEE802.1d, IEEE802.1w,IEEE802.1s,IEEE802.1Q,IEEE802.1p IEEE802.3x,IEEE802.3af,/at |
|  | 背板带宽 | 1.6G |
|  | 转发模式 | 存储转发 |
| 状态灯 | 电源灯 | 绿灯亮，代表工作正常 |
|  | 网络指示灯 | 绿灯闪，代表Link/act工作正常 |
| 操作环境 | 工作温度 | 0℃～55℃ |
|  | 湿度（无凝结） | 20~95% |
| 机体属性 | 尺寸（长*宽*高） | 97*65*25mm |
|  | 材料 | 钣金 |
|  | 颜色 | 黑色 |

说明：一共有5个10/100M网口，所有端口均可作UP-LINK口