| 详细参数 |
| --- |
| 标准 | IEEE802.3 10BASE-T以太网，IEEE802.3u 100BASE-TX快速以太网,IEEE802.3x |
| 协议 | CSMA/CD |
| 数据传输速率 | 以太网：10Mbps(半双工)，20Mbps(全双工) 快速以太网：100Mbps(半双工)，200Mbps(全双工) |
| 尺寸 | 147mm*95mm*26mm |
| 裸重 | 0.32KG |
| 电源输入 | 5VDC/2A |
| 工作温度 | 0~ 50 ℃ |
| 存储温度 | -30~ 60 ℃ |
| 湿度 | 5%~90% 无凝结 |

# Text boxes

10/100M一光四电光纤交换机

光纤交换机系列

1/1

产品描述

TBC-MC3414E-S20天博10/100M一光四电光纤收发器可将4个独立的10/100Base-TX 双绞线电信号和1个独立100Base-FX光信号进行相互转化。它将网络的传输距离从铜线的100M的极限扩展到120KM.通过使用交换技术和存储转发技术来实现两种网络连接媒体之前的数据，极大的提高了光纤以太网的组建灵活性，并降低了网络的组建成本，支持双纤多模，双纤单模，单模单纤等多种光纤传输。支持端口速率、工作模式、Port VLAN端口带宽控制、优先级、端口安全等智能配置。以太网光纤交换机整体性能优越，使用简单，价格适宜，为工作组用户及智能小区宽带接入提供理想的组网解决方案。

产品特性

- 存储和转发能力，以支持速率适配和协议转换。

- 自适应连接 10M 和100M网络

- 所以网口支持全双工半双工自适应以及流量控制

- 自动检测和纠正在双绞线的每个端口不正确的极点

- 数据传输速率（线速）为14,880 帧/秒(10M)

- 数据传输速率（线速）为14,8800 帧/秒(100M)

- 额度功率 ≤ 5W

- 支持12K 有效的MAC 地址表。MAC 支持MAC地址自动学习和老化

- 8 MB 分组缓冲

- 具备广播风暴保护符合IEEE802.3、IEEE802.3u标准
流控方式：全双工采用IEEE802.3x标准，

- 半双工采用Backpressure技术

- 4个10/100M自适应RJ45端口，支持端口自动翻转(AutoMDI/MDIX)
提供1个100M光口，以满足远距离传输的要求。

- 支持4组Port VLAN和MTU VLAN功能，
提供端口带宽控制功能，最小粒度为128kbps

- 支持IEEE802.1p优先级协议模式、二级静态端口优先

- 级模式和ToS优先级模式，支持广播风暴控制
提供固定IP地址设置
支持交换机系统软件的升级，配置文件的保存和恢复
采用外置5V1A开关电源供电

- 支持物理隔离和逻辑隔离

产品规格