工业级百兆1光2电光纤交换机

产品简介：

TBC-GF2603-S20SCA/B 系列百兆以太网工业交换机有2个10/100M自适应RJ45接口和1个155M标准1X9光口，用户可根据需要选用不同的光模块，例如100Base-SX、100Base-LX等。交换机采用美国最新IC，性能稳定，质量优良，使用简单方便、具有较高的性价比。适用于小型光纤以太网和有特别需要的光纤网络建设中。

产品特点：

◆2个 RJ45 电口和1个1X9光口，实现双绞线和光纤之间，及各端口之间的以太网信号的无缝连接

◆RJ45电口能自适应10/100M、全/半双工模式、直通线/交叉线连接方式

◆光口支持100M全双工模式

◆支持流量控制，能防止广播风暴

◆支持port base vlan (此功能要用户定做)，QoS，IPv4, IPv6

◆支持最大1536 byte的信息包

◆功耗小（4W）发热少，稳定性好。

技术规范

适合标准：IEEE802.3u，10Base-T, 100Base-TX,和100Base-SX/LX

MAC地址表：2K

缓存：1Mb

背板带宽：1.2G，可实现无阻塞线速转发

接口标准：电口：RJ-45，10/100Mbps（自适应）；

光口：100Mbps；

缆线：双绞线：5E类线或6类线（最长距离至100米）

光纤（多模）：50/125，62.5/125μm（最长距离至2km）

光纤（单模）：8/125，8.7/125，9/125μm（最长距离10～120km）

流量控制：全双工IEEE802.3x流量控制；

半双工背压流量控制

LED指示灯：PWR1&2 ，RUN，FX1 Link/Act，FX2 Link/Act；TP1～TP4 Link/Act，TP1～TP4  100M

冗余双电源，18VDC-36VDC

浪涌：电源口（4KV），数据口（4KV）

电源要求：

输入电压：24VDC（18 ~ 36VDC），冗余双电源输入

输入电流：<0.41A@24VDC

过电流保护：提供

反接保护：提供

连接器：6针接线端子

机械特性：

外壳：金属，IP40防护等级

尺寸：118x 86 x 33mm

净量：350g

安装方式：导轨安装、壁挂式安装

工作环境：

宽温型：-40 ~ +75°C (-40 ~ 167°F )

储存温度：-40 ~ +85°C（-40 ~ 185°F ）

相对湿度： 5 ~ 95%（无凝露）

标准和认证：

安规：UL 60950-1

EMI：FCC Part 15 Subpart B Class A，EN 55022 Class A

EMS：

EN 61000-4-2 (ESD)等级3，EN 61000-4-3 (RS)等级3，

EN 61000-4-4 (EFT)等级3，EN 61000-4-5 (Surge)等级3，

EN 61000-4-6 (CS)等级3，EN 61000-4-8等级3

冲击：IEC 60068-2-27

自由下落：IEC 60068-2-32

震动：IEC 60068-2-6

# Text boxes

工业级以太网交换机系列

1/2

工业级以太网交换机系列

2/2