# 27口SPOE交换机桌面式

产品描述

TBC-3FP4124N-2GE1GF采用进口的快速以太网主芯片和PSE供电芯片通过五类线传输SPOE供电功能；具有超高背板设计而拥有极速数据处理能力,提高数据流畅传输性能.精工钢合金机身静电烤漆,促进双流散热、性能稳定及无故障工作≥3万小时；优异的端口性能.支持端口满载IEEE802.3af/at非标准供电，POE供电脚位：12+/36-（数据传输）。45+/78-（供电线位），支持通过CAT5/6类网线传输的网络监控IPC、楼宇对讲等传输数据信号100米至250米由开关选择，简易方便配置交换机相关功能，为视频监控、智慧楼宇及网络通信维护提供保障。

产品特点

◇超高背板带宽设计拥有极速数据处理能力、提高数据信号的流畅传输性能；

◇支持通过五类或超五款类以上的直流供电。

◇使用简单、即插即用、防雷设计、无损传输安防监控零卡顿，网络供电线缆不受电力线限制，节省人工和布线成本 。

◇交换机满足网络供电需求，适合IP摄像机监控与楼宇对讲设备配套使用、广泛应用于智慧小区、智慧教育、智慧医疗、智慧办公园区、酒店及中小型企业单位等网络通信领域。

◇SPOE网口带网络延长信号模式：开关自选决定传输距离；

开关使用说明

100m:当控制键调节在此位置时，SPOE交换机端口带宽速率100Mbps，传输距离100米。

250m:当控制键调节在此位置时，SPOE交换机端口带宽速率10Mbps，传输距离250米。

◇温馨提示：SPOE供电交换机特别注意接线方式（数据：12+36-；供电45+,78-)，简称直通模式；

产品参数

- POE端口：1-24口

- PoE距离：100米或250米（开关与指示灯分析）

- 端口功率：15.4W（16W）/25.5W（30W）

- 整机功率：300-380W

- 电压范围：AC220V/DC15V或24V

- UPLINK：２个10/100/1000Mbps以太网口，1个1.25G SFP光纤口

- 数据信号：12+/36-

- 供电方式：45+、78-

- 工作温度：-20℃~+65℃

- 产品尺寸：310*182*45mm