产品概述

天博针对楼宇联网、安防监控现场设备即网络通信·智慧传输的需求，研发这款大数据流畅并高性能传输。精工钢合金机身静电烤漆,促进双流散热、无故障工作≥5万小时;优异的端口性能.支持端口满载IEE802.3af/at供电标准，根据现场接入设备的需求，选择SPOE供电15V或24V及脚位: 12+/36- 。45+/78- ，并通过CAT5/6类网线传输监控IPC、楼宇对讲等供电及数据信号100米至250米传输距离，简易方便配置交换机相关功能，为视频监控、智慧楼宇及网络通信维护提供保障。

SPOE交换机属于非标供电，即是直接将电通过网线中的空线线脚12+36-或45+ 78-来传输数据及供电，不会自动检测接入设备是否带PD功能，将直接给它送入电压，形成供电状态；若IP终端不支持SP0E供电，粗暴的将网线中空余线对当电力线使用，就很有可能烧毁设备或者交换机自毁。

产品特点

◆超高背板带宽设计拥有极速数据处理能力、提高数据信号的流畅传输性能;

◆支持通过五类或超五款类以上的直流供电。

◆使用简单、即插即用、防雷设计、无损传输安防监控零卡顿，网络供电线缆不受电力线限制，节省人工和布线成本。

◆交换机满足网络供电需求，适合IP摄像机监控与楼宇对讲设备配套使用、广泛应用于智慧小区、智慧教育、智慧医疗、智慧办公园区、酒店及中小型企业单位等网络通信领域。

◆SPOE网口带网络延长信号模式:开关自选决定传输距离;

开关使用说明

100m:当控制键调节在此位置时，端口带宽速率100Mbps，传输距离100米。

250m:当控制键调节在此位置时，端口带宽速率10Mbps， 传输距离250米。

◆温馨提示:切记采用直通模式！

X款：SPOE供电交换机接线方式(数据/供电: 12+36-)，4代支持链路保护功能。

V款：SPOE供电交换机接线方式(数据: 12+36-；供电45+, 78-)。

LED指示灯说明

| 指示灯 | 颜色 | 工作状态 | 状态说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Power电源 指示灯 | 绿色 | 常亮 | 设备供电正常 |
|  |  | 熄灭 | 设备未通电或供电异常 |
| Link/Act链路 指示灯 | 绿色 | 常亮 | 正常连接网络设备 |
|  |  | 闪烁 | 传输数据、POE供电同步 |
|  |  | 熄灭 | 连接异常或未连接设备 |
| Extend灯 | 绿色 | 熄灭 | 100m |
|  |  | 常亮 | 250m |

-1-

规格参数

| 产品面板示意图 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 4口SPOE交换机 | 8口SPOE交换机 |
| 15V产品型号 | TBC-3FP4106N-X/V | TBC-3FP4110N-X/V |
| 24V产品型号 | TBC-3FP4206N-X/V | TBC-3FP4210N-X/V |
| POE端口 | 1-4 | 1-8 |
| POE距离 | 100米或250米（拨码开关设置） |
| 端口功率 | 15.4W(16W)/25.5W(30W) |
| 整机功率 | 65W | 120W |
| UPLINK | 2*10/100Mbps以太网口 | 2*10/100Mbps以太网口 |
| 供电线位 | X表示：1 2 +/3 6- |
|  | V表示：4 5 +/7 8- |
| 工作温度 | -20℃~65℃ |
| 产品尺寸 | 202*140*45mm内置电源 |

规格参数

| 产品面板示意图 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 4口SPOE交换机 | 8口SPOE交换机 |
| 15V产品型号 | TBC-4FP4105N-X/V | TBC-4FP4110N-X/V |
| 24V产品型号 | TBC-4FP4205N-X/V | TBC-4FP4210N-X/V |
| POE端口 | 1-4 | 1-8 |
| POE距离 | 100米或250米（拨码开关设置） |
| 端口功率 | 15.4W(16W)/25.5W(30W) |
| 整机功率 | 65W | 120W |
| UPLINK | 1*10/100/1000Mbps电口 | 2*10/100/1000Mbps电口 |
| 供电线位 | X表示：1 2 +/3 6- |
|  | V表示：4 5 +/7 8- |
| 工作温度 | -20℃~65℃ |
| 产品尺寸 | 202*140*45mm内置电源4代 |

-2-

| 16口产品面板示意图 |  |
| --- | --- |
| 24口产品面板示意图 |  |
| 产品名称 | 16口SPOE交换机 | 24口SPOE交换机 |
| 15V产品型号 | TBC-3FP4116N-2PF-X/V | TBC-3FP4124N-2PF-X/V |
| 24V产品型号 | TBC-3FP4216N-2PF-X/V | TBC-3FP4224N-2PF-X/V |
| POE端口 | 1-16 | 1-24 |
| POE距离 | 100米或250米（拨码开关设置） |
| 端口功率 | 15.4W(16W)/25.5W(30W) |
| 整机功率 | 150W/200W | 200W/300W |
| UPLINK | 2*10/100/1000Mbps电口 | 2*10/100/1000Mbps电口 |
| 供电线位 | X表示：1 2 +/3 6- |
|  | V表示：4 5 +/7 8- |
| 工作温度 | -20℃~65℃ |
| 产品尺寸 | 310*182*45mm内置电源 |

| 产品面板示意图 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产品名称 | 4口SPOE交换机 | 8口SPOE交换机 |
| 15V产品型号 | TBC-4FP4106N-2PF-X/V | TBC-4FP4112N-4PF-X/V |
| 24V产品型号 | TBC-4FP4206N-2PF-X/V | TBC-4FP4212N-4PF-X/V |
| POE端口 | 1-4 | 1-8 |
| POE距离 | 100米或250米（拨码开关） |
| 端口功率 | 15.4W(16W)/25.5W(30W) |
| 整机功率 | 65W | 120W |
| UPLINK | 1*10/100/1000Mbps电口+1*1.25G SFP光口 | 2*10/100/1000Mbps电口+2*1.25G SFP光口 |
| 供电线位 | X表示： 1 2 +/3 6- |
|  | V表示： 45 +/7 8- |
| 工作温度 | -20℃~65℃ |
| 产品尺寸 | 202*140*45mm内置电源4代 |

-3-

| 16口产品面板示意图 |  |
| --- | --- |
| 24口产品面板示意图 |  |
| 产品名称 | 16口SPOE交换机 | 24口SPOE交换机 |
| 15V产品型号 | TBC-3FP4116N-3PF-X/V | TBC-3FP4124N-3PF-X/V |
| 24V产品型号 | TBC-3FP4216N-3PF-X/V | TBC-3FP4224N-3PF-X/V |
| POE端口 | 1-16 | 1-24 |
| POE距离 | 100米或250米（拨码开关设置） |
| 端口功率 | 15.4W(16W)/25.5W(30W) |
| 整机功率 | 150W/200W | 200W/300W |
| UPLINK | 2*10/100/1000Mbps电口+1*1.25G SFP光口 | 2*10/100/1000Mbps电口+1*1.25G SFP光口 |
| 供电线位 | X表示：1 2 +/3 6- |
|  | V表示：4 5 +/7 8- |
| 工作温度 | -20℃~65℃ |
| 产品尺寸 | 310*182*45mm内置电源 |

网线连接方法：直通模式

.. 光纤连接方法

-4-

①双纤连接方法

-6-

②单纤连接方法

应用图

物品清单

●SPOE交换机1台

●电源线1根

●用户手册、保修卡、合格证各1份

一、在您遇到产品疑问时，请致电我司工程师；

服务热线:：400-8393-668

- 若操作不正确，造成机器故障，概不在质保范围。

- 本产品说明内容的最终解释权归本公司所有。

-5-