▼产品概述

10/100M自适应以太网光纤收发器可将1个或多个独立的10/100Base-TX双绞线电信号和1个或多个独立100Base-FX光信号进行相互转化。它将网络的传输距离从铜线的100M的极限扩展到120KM,通过使用交换技术和存储转发技术来实现两种网络连接媒体之间的数据,极大的提高了光纤以太网的组建灵活性,并降低了网络的组建成本,支持多模/单模, 单纤/双纤光纤传输。

▼产品特性

- 支持全双工和半双工网络通信,并带有自动协商功能;

- 支持VLAN超长数据包的传输,可以与支持IEE802 10协议的交换机产品匹配使用☆支持LINK LOSSS链路远程预告警功能

- 自动适应10Mbps和100Mbps环境,便于网络的升级

- RJ45口支持直连和交叉自动识别功能(AUTO-MDIX)功能:

- REMOTE PAUSE保证数据包传递的完整性:

- 具有广播风暴保护、平衡流量、隔离冲突和检测差错等功能;

- 符合电磁干扰标准-CC Part15 Class A及CE Mark安规;

- 高品质的激光器件具有良好的光特性、电气特性和温度稳定性;

- 采用国际先进技术方案和性能卓越的集成芯片,电路布局科学、工作稳定、数据传输平稳;

- 抗干扰能力强、避免回路电压、浪涌、感应雷击、静电、热插拔损伤设备☆采用LED对工作状态指示,工作状态一目了然;

- 良好的流量控制,带自复位功能,能有效防止死机现象出现☆良好的散热性保证长时间的稳定工作;

- 平均无故障工作时间超过7万小时,符合电信级运营标准;

- 内置AC220V, DC-48V和外置5V供电,满足不同用户的需要;

- 可选多模、单模双纤、单模单纤及传输距离;

▼产品信息

|  | 百兆1光2电光纤交换机 |  | 百兆1光2电光纤交换机 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TBC-MC3412ES20AB |  | TBC-MC3412ED20 |
|  | 单模单纤 SC |  | 单模双纤 SC |
|  | 外置电源 |  | 外置电源 |
|  | 95*70*26mm |  | 95*70*26mm |
|  | 百兆1光4电光纤交换机 |  | 百兆1光4电光纤交换机 |
|  | TBC-MC3414ES20AB |  | TBC-MC3414ED20 |
|  | 单模单纤 SC |  | 单模双纤 SC |
|  | 外置电源 |  | 外置电源 |
|  | 147*95*26mm |  | 147*95*26mm |
|  | 百兆1光8电光纤交换机 |  | 百兆1光8电光纤交换机 |
|  | TBC-MC3418ES20AB |  | TBC-MC3418ED20 |
|  | 单模单纤 SC |  | 单模双纤 SC |
|  | 外置电源 |  | 外置电源 |
|  | 147*95*26mm |  | 147*95*26mm |
|  | 百兆2光1电光纤交换机 |  | 百兆2光1电光纤交换机 |
|  | TBC-MC3421ES20AB |  | TBC-MC3421ED20 |
|  | 单模单纤 SC |  | 单模双纤 SC |
|  | 外置电源 |  | 外置电源 |
|  | 95*70*26mm |  | 95*70*26mm |
|  | 百兆2光4电光纤交换机 |  | 百兆2光4电光纤交换机 |
|  | TBC-MC3424ES20AB |  | TBC-MC3424ED20 |
|  | 单模单纤 SC |  | 单模双纤 SC |
|  | 外置电源 |  | 外置电源 |
|  | 147*95*26mm |  | 147*95*26mm |
|  | 百兆2光6电光纤交换机 |  | 百兆2光6电光纤交换机 |
|  | TBC-MC3426ES20AB |  | TBC-MC3426ED20 |
|  | 单模单纤 SC |  | 单模双纤 SC |
|  | 外置电源 |  | 外置电源 |
|  | 147*95*26mm |  | 147*95*26mm |

▼产品参数

| 标准协议 | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3d,IEEE 802.3Q |
| --- | --- |
| 带 宽 | 电口 | 10/100M | 光口 | 155M |
| 工作方式 | 全双工/半双工，具有全双工/半双工自动协商功能 |
| 接 口 | 电口 | RJ45 | 光口 | SC/FC/ST/LC |
| UTP网线 | Cat5 UTP （100m以内） |
| 传输距离 | 单模：2~120km 多模：0~2km |
| 光纤类型 | 单模：9/125、8.3/125、8.7/125或10/125μm |
|  | 多模：62.5/125、50/125、100/140μm |
| 电 源 | 外置电源 | 5V |
|  | 内置电源 | DC-48V, AC110-250V/50Hz |
|  | 功率 | ≤5W |
| 工作环境 | 工作温度 | -20℃~65℃ |
|  | 存储温度 | -40℃~70℃ |
|  | 存储湿度 | 5%~90% 不凝结 |

▼应用图