TBC-APE2521AB

5.8G 5KM无线网桥

▼产品概述

TBC-APE2521AB是一款5G_11AC高性能、高速率的室外型远距离无线网桥。它具有传输距离远，穿透能力强，防干扰能力强等特点。

▼产品图片

▼产品特点

- 支持智能信道分析、自动最优信道选择，速率最高900Mbps。

- 采用了大功率和高增益的定向天线设计，使产品的传输距离更远，覆盖范围更广。

- 支持48V PoE 或 24V POE （二选一）、DC 12V两种供电方式。

- 采用了专用的TVS防护器件，提高了产品在恶劣环境下的稳定性。

▼产品参数

| 规格参数 |
| --- |
| 产品型号 | TBC-APE2521AB |
| CPU | MT7628DAN+MT7613BEN |
| Flash | SPI NOR 8MB |
| DDR2 | 64MB |
| 5G工作频段 | 5.150GHz～5.850GHz |
| 5G WIFI传输协议 | 802.11 a / n /ac |
| 定向5G天线 | 增益：14dbi |
| SSID隐藏 | 支持 |
| 最高速率 | 900Mbps |
| 最大支持无线接入 | 50+ |
| 最大发射功率 | < 27dBm |
| 接口 (WAN) | 1个10/100M自适应WAN 口,支持POE供电 |
| 接口（LAN） | 1个10/100M自适应LAN 口 |
| POE | 48V 0.5A 或 24V 0.5A （二选一） |
| DC | 12V 1A |
| 按键 | reset键（长按6-10秒恢复出厂默认配置,短按1秒发起配对） |
|  | 拨码开关 |
| 状态指示灯 | PWR灯、 WAN口灯、LAN口灯、5G WIFI灯，信号强度灯*4 |
| 防水性能 | IP65 |
| ESD测试 | ±6KV |
| 浪涌测试 | 差模±2KV |
| 最大功耗 | < 8W |
| 产品尺寸 | 237mm*79.1mm*56.1mm |
| 工作环境 | 正常工作温度:-30°C to 55°C； 极限工作温度:-35°C to 75°C； 存贮温度: 0°C to 70°C； 湿度：5％～95％（无凝结） |

▼软件功能

| 操作模式 | AP模式： 设备将无线网络信号覆盖其它客户端和设备，并使用以太网连接到其他路由器接入广域网。 |
| --- | --- |
|  | 万能中继：设备通过无线信号连接到其他无线AP设备，将本设备无线网络信号覆盖其它客户端和设备 |
| 无线功能 | SSID广播 |
|  | SSID数量：4，支持中文SSID |
|  | 隐藏SSID功能 |
|  | 无线加密：OPEN、WPA、WPA-PSK、WPA2-PSK |
|  | VLAN ID: 范围必须是3-4094，0表示不启用。 |
|  | 无线MAC地址过滤：支持白名单(64) |
|  | 中继功能 |
|  | WiFi定时关闭功能 |
|  | 用户隔离：无线网络间隔离、AP内部隔离 |
|  | 国家地区选择 |
|  | 5G模式：11AN 或 11AC |
|  | 发射功率设置 |
|  | Short GI 开启或者关闭 |
|  | 无线客户端数量限制，支持最大用户数64 |
| 网络功能 | 静态设置IP地址或者动态获取IP地址 |
|  | DHCP 服务器 |
|  | 云平台服务器 |
| 设备管理 | 备份配置信息 |
|  | 恢复配置信息 |
|  | 恢复出厂设置 |
|  | 重启包括定时重启和立即重启 |
|  | 固件升级 |
|  | 时间管理包括系统显示时间和时间同步 |
|  | 系统日志 |
|  | 支持本地统一管理功能 |