# 全千兆管理型POE交换机

## 产品概述

TBC-PSFM5624GE-2GF该产品是全千兆管理型POE交换机，可提供24个POE端口，所有POE端口符合IEEE802.3af/at标准，并支持光纤上行。可通过网线为无线AP、网络摄像头、网络电话机、掌上电脑等POE终端设备供电，传送距离大于100m，安装简单，即插即用。非常适合无线城市、安防监控等行业使用。

产品特点

- 丰富的端口规格，适应各种企业需求

24个千兆POE口+2个千兆光口

- 智能供电，节省成本

支持端口智能诊断、自动修复，当终端AP、IPC出现工作异常时，POE交换机智能诊断故障，并进行自动修复，保障业务正常运转。不需要人工去重启终端，提高效率，节省运维成本。

- 优先保障重要终端供电

支持端口供电优先级，保证网络关键节点的持续供电;

- 独创的短路保护技术

当有大电流和其它电力故障时，将启动短路功能切断供电，防止烧坏设备并可避免由线路故障或安装错误引起的网络故障;

- EEE节能设计，降低运营费用

遵循EEE节能标准，能够根据端口的实际流量自动调整能源消耗，可以迅速在全速运行和低功率闲置模式之间转换，为用户节省30%的功耗。

## 产品规格

- 支持 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口，2 个千兆 SFP；

- 支持 Web 网管、CLI 命令行（Console，Telnet）、SNMP（V1/V2/V3）、Telnet等多样化的管理和维护方式

- 支持 POE/POE+供电，支持 IEEE802.3af/at 标准自适应；

- ​POE 整机输出功率不低于 370W，电源最大功率 450W；

- ​交换容量 336Gbps，包转发率 126Mpps；

- 支持 POE 智能诊断检测：供电异常，自动重启端口供电；

- ​支持机架式安装，不低于 4KV 防雷等级；