# 全千兆管理型POE交换机

## 产品概述

TBC-PSM5608GE-2GF是全千兆管理型POE交换机，可提供8个POE端口，所有POE端口符合IEEE802.3af/at标准，并支持光纤上行。可通过网线为无线AP、网络摄像头、网络电话机、掌上电脑等POE终端设备供电，传送距离大于100m，安装简单，即插即用。非常适合无线城市、安防监控等行业使用。

产品外观

| TBC-PSM5410GE-2GF管理型POE交换机 8个10/100/1000M电口（8个POE口），2个千兆SFP光口； IEEE 802.3af/at标准，单端口最大30W，总功率150W； |  |
| --- | --- |

产品特点

- 丰富的端口规格，适应各种企业需求

8个千兆POE口+2个千兆光口

- 智能供电，节省成本

支持端口智能诊断、自动修复，当终端AP、IPC出现工作异常时，POE交换机智能诊断故障，并进行自动修复，保障业务正常运转。不需要人工去重启终端，提高效率，节省运维成本。

- 优先保障重要终端供电

支持端口供电优先级，保证网络关键节点的持续供电;

- 独创的短路保护技术

当有大电流和其它电力故障时，将启动短路功能切断供电，防止烧坏设备并可避免由线路故障或安装错误引起的网络故障;

- EEE节能设计，降低运营费用

遵循EEE节能标准，能够根据端口的实际流量自动调整能源消耗，可以迅速在全速运行和低功率闲置模式之间转换，为用户节省30%的功耗。

## 产品规格

| 项目 | TBC-PSM5410GE-2GF |
| --- | --- |
| 固定端口 | 8个10/100/1000M POE口 2个千兆SFP光口 |
| Console管理口 | 1个 |
| 供电标准 | IEEE802.3af/at |
| 最高输出功率 | 30W |
| 总功率 | 150W |
| POE脚位 | 1/2(+)，3/6(-)； |
| 交换容量 | 128Gbps |
| 转发模式 | 全线速存储转发 |
| 转发速率 | 10M：14880pps/port |
|  | 100M：148809pps/port |
|  | 1000M：1488095pps/port |
| 工作温度 | -20~50°C |
| 存储温度 | -40~70°C |
| 工作湿度 | 10%～90%无凝结 |
| 存储湿度 | 5%～95%无凝结 |
| 外观尺寸 | 280（L）*180(W)*44(H)mm |
| 输入电源 | AC：110～240V/50～60Hz/150W |
| 整机重量 | <2Kg |
| LED指示灯 | Power，Link/Act，POE Status |
| 节能环保 | 符合国际“EEE”环保节能标准 |